Сводные данные об аварийных отключениях за сентябрь месяц 2013 г.

| Объект | Вид отключения | Дата откл. э/установки | Причины отключения электроустановки | Мероприятия по устранению | Дата включения э/установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ковров |
| ТП-197 ф.27,28 | Внеплановое | 10.09.2013г. | Отключение электроустановки по заявке потребителя |  | 10.09.2013г. |
| ТП-18,84,26 | Аварийное | 10.09.2013г. | Аварийное отключение электроустановки в смежной сетевой организации. | Мероприятия по устранению принимала смежная сетевая организация | 10.09.2013г. |
| ф.6005 | Аварийное | 13.09.2013г. | Короткое замыкание между фаз произошедшее вследствии смещения грунт | Прожиг кабеля, поиск места повреждения, раскопка грунта, установка соединительной муфты, испытание | 13.09.2013г. |
| ф.6010 | Аварийное | 21.08.2013г. | Короткое замыкание между фаз произошедшее вследствии смещения грунта | Прожиг кабеля, поиск места повреждения, раскопка грунта, установка соединительной муфты, испытание | 13.09.2013г. |
| КЛ-6 кВ с ТП-12 до ТП-13 ф.2 | Аварийное | 18.09.2013г. | Обрыв КЛ-6 кВ трактором сторонней организации при проведении строительных работ |  | на 30.09.13 находиться в ремонте |
| ТП-197 ф.20 | Аварийное | 10.09.2013г. | Обрыв изолированной воздушной линии электропередач произошедщий вследствии ДТП |  | 10.09.2013г. |
| Вязниковский район |
| Суздальский район |